KH-A型萃取振荡器

一、产品简介：

KH-A型振荡器是为提高萃取净化效率而设计的。该产品具有振荡频率和振荡角度可调、定时时间长、频率和定时数字显示、多种样品架等功能，能大大提高萃取净化的效率，减轻工作强度。产品操作安装简便，可满足各种类型实验室萃取净化的需要。

二、技术参数：
1、   样品数：≤250 mL10个，≤500 mL8个，500 mL6个，1000 mL4个
2、   振荡幅度：40 mm 
3、   振荡频率：0-300次/min　 
4、   频率控制：无级变速、数字显示。 
5、   振荡方式：垂直振荡或倾斜振荡 （0-20度）
6、   定时器： 0~25小时 
7、   适用于：125ml、150ml、250ml、500 mL、1000 mL分液漏斗具塞瓶等。

三、主要特点：
1、  垂直和倾斜振荡两种方式，以得到更大的混合力。 
2、  低噪音，长时间保持稳定的振荡频率。 
3、  压簧式样品架，安装、取下样品简单方便 
4、  多种样品架可供选择，能满足各种检验要求。

四、使用说明：

速度控制器采用先进的高速微电脑芯片对电机的转速进行采样控制，速度稳定，显示直观清晰，并可通过按钮随时进行速度设定，同时还具有定时功能和数据保存功能。并采用双数码显示，非常直观明了。最长定时24小时59分。一旦参数设定可长期保存。

例：设置以每分钟300次工作30分 后停止工作。

1：闭合电源开关，这时左显示为原始转速值。(上次运行速度)右显示为原始定时值

2：按速度快慢键设定转速到300转／分钟。

3：按小时键设定定时小时为0。

4：按分钟键设定定时分钟为30。（设定0时0分表示不定时常开连续运行状态）

5 按启动键启动，机器即可缓缓启动直到300转／分钟，同时定时开始，然后稳定运行30分后停止并报警10秒提示。表示定时运行完毕。

6：按停止可以随时停止运行（此时定时也结束）。

9: 绿为运行灯，红为停止灯。相应指示灯亮表示控制器为相应状态。

注意：仪器经长期使用，自然磨损属正常现象，仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声，传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹，加热恒温出现异常，电控元件失效……等故障，本企业将继续提供优质服务予以协助处理。

本仪器标配2只夹具

特殊规格要求需签订合同，价格另定。

常州市凯航仪器有限公司

公司地址：江苏省金坛市汇贤北路6号

业务专线：0519-82324900  88204900（fax）

售后服务：0519-82384900

公司网址：www.czkhyq.cn

企业邮箱：wgp@czkhyq.cn